## Slide 1
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Obiettivo del laboratorio
Reference: https://doi.org/10.1117/12.351660
L’obiettivo del lavoro è stata la stesura di un codice che permetta di simulare un esperimento di ellissometria:
Stesura di un codice python che, note la polarizzazione iniziale e le caratteristiche fisiche del campione, calcoli la polarizzazione della luce riflessa
Rendere la simulazione delle grandezze ellissometriche sensibile alla variazione dell’angolo di incidenza
Implementare un’algebra dei quaternioni per la descrizione dell’interazione della luce con un nuovo mezzo

## Slide 2
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Ellissometria
Struttura di un ellissometro
Studiare le caratteristiche ottiche di un materiale tramite due grandezze misurabili ( , ) invece della singola riflettanza ( R )
Permette di caratterizzare diversi parametri di un materiale:
Indici di rifrazione
Spessore
Rugosità
…
Diversi tipi di ellissometria:
Null ellipsometry
Rotating polarizer ellipsometry
Mueller ellipsometry

## Slide 3
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Grandezze ellissometriche
Le grandezze ellissometriche sono date dalla parte reale e dalla parte immaginaria del rapporto delle riflettività delle componenti parallele e ortogonali del campo rispetto al piano del campione:
I valori di rp e rs per una singola riflessione si ottengono tramite le equazioni di fresnel

## Slide 4
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Grandezze ellissometriche
Le grandezze ellissometriche sono date dalla parte reale e dalla parte immaginaria del rapporto delle riflettività delle componenti parallele e ortogonali del campo rispetto al piano del campione:
Le riflettività rp e rs dipendono dagli indici di rifrazioni dei mezzi, dallo spessore e dall’angolo di incidenza
Coefficienti di ampiezza di fresnel
Angolo di incidenza (°)
Parte reale

## Slide 5
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Polarizzazione
A
B
Vettore
di Jones
La polarizzazione è descrivibile tramite un’ellisse:
Ey
Ex

## Slide 6
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Depolarizzazione
Sfera di Poincaré
La luce può essere costituita da fasci con diverse polarizzazioni formando onde depolarizzate o parzialmente polarizzate:
Grado di polarizzazione:

## Slide 7
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Raggi luminosi attraverso un mezzo
Un raggio di luce completamente polarizzata subisce una variazione del suo stato di polarizzazione quando attraversa un mezzo ottico.
Descriviamo l’effetto del mezzo su un raggio luminoso attraverso un operatore/matrice
Formalismo introdotto da Clark Jones nel 1941.

## Slide 8
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: serie
Serie di mezzi ottici:
Nota importante: le matrici non permettono di individuare la polarizzazione in un punto all’interno del materiale, danno una descrizione complessiva del mezzo…

## Slide 9
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: parallelo
Nella matrice di Jones è contenuta l’informazione relativa alla fase acquisita a causa dell’interazione con il mezzo.
Le matrici di Jones permettono di studiare l’interferenza fra i raggi luminosi.
Mezzo complessivo dato dal parallelo:
E. Kuntman «Mathematical work on the foundations of Jones-Mueller formalism and its application to nano optics», Phd thesis, pag. 22

## Slide 10
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: generatori delle matrici di Jones
Le matrici di Jones possono essere scritte in forma esponenziale (Jones, 1948):
Dove
è il generatore infinitesimo di
R. Clark Jones, «A new calculus for the treatment of optical systems. VII. Properties of the N-matrices», Journal of the Optical Society of America, vol 38, number 8, august 1948

## Slide 11
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: generatori delle matrici di Jones
La forma sia di che di ha una corrispondenza con otto proprietà ottiche di base (esaustive e mutualmente esclusive):
Ritardo (isotropo):
Assorbimento (isotropo):
Dicroismo lineare:
Birifrangenza lineare:
Dicroismo lineare a 45°:
Birifrangenza lineare a 45°:
Dicroismo circolare:
Birifrangenza circolare:
Oriol Arteaga, Adolf Canillas «Pseudopolar depocmposition of the Jones and Mueller-Jones exponential», Journal of the Optical Society of America, vol 26 number 4, 2009.

## Slide 12
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: generatori delle matrici di Jones
Stessa cosa di prima per le
: assorbimento isotropo
: ritardo isotropo
: dicroismo lineare
: birifrangenza lineare
: dicroismo lineare a 45°
: birifrangenza lineare a 45°
: birifrangenza circolare
: dicroismo circolare
Soe-Mie F. Nee, «Decomposition of Jones and Mueller matrices in terms of four basic polarization responses» Journal of the Optical Society of America, vol 31 number 11, 2014.

## Slide 13
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Esempio: quarter wave plate
https://www.edmundoptics.co.uk/knowledge-center/application-notes/optics/introduction-to-polarization/
Mezzo birifrangente di spessore adeguato

## Slide 14
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Abbiamo visto che la polarizzazione della luce può essere descritta attraverso un vettore di Stokes.
L’attraversamento di un mezzo modifica la polarizzazione e l’intensità della luce, e viene descritto da una matrice di Mueller (reale!).

## Slide 15
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Usiamo le stesse matrici di base introdotte prima:
Un vettore di Stokes può essere espresso nella forma matriciale (Wolf):
È possibile ricavare un’espressione delle componenti della matrice di Mueller in funzione degli elementi di una matrice di Jones (per un mezzo non depolarizzante!).
Soe-Mie F. Nee, «Decomposition of Jones and Mueller matrices in terms of four basic polarization responses» Journal of the Optical Society of America, vol 31 number 11, 2014.

## Slide 16
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Y. Chang and W. Gao, «Method of interpreting Muller matrix of anisotropic medium», Optic Express, vol. 27, No 3, 2019.
Anche un matrice di Mueller può essere descritta attraverso un generatore.
La matrice di Mueller di un mezzo omogeneo può essere fattorizzata in tre matrici elementari:

## Slide 17
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Y. Chang and W. Gao, «Method of interpreting Muller matrix of anisotropic medium», Optic Express, vol. 27, No 3, 2019.
Anche un matrice di Mueller può essere descritta attraverso un generatore.
La matrice di Mueller di un mezzo omogeneo può essere fattorizzata in tre matrici elementari:
depolarizzazione
Se il mezzo è non depolarizzante, può esserci un numero < 8 di parametri indipendenti. Se il mezzo è depolarizzante, possono esserci fino a 15 parametri indipendenti.

## Slide 18
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Un vettore di Stokes può immagazzinare anche l’informazione riguardo alla luce non polarizzata, per cui la matrice di Mueller, che lega il vettore di Stokes di uscita al vettore di Stokes di ingresso di un mezzo, può dirci della depolarizzazione della luce dovuta a tale mezzo!
I mezzi che si possono descrivere attraverso le matrici di Mueller sono di più!
Tuttavia, in questo formalismo non viene tenuto traccia della fase acquistata da della luce polarizzata che attraversi il mezzo.
K. Kim et al., «Relationship between Jones and Mueller matrices for random media» Journal of the Optical Society of America, vol 4 number 3, 1987.

## Slide 19
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Esempio: quarter wave plate
y
x
y
x
z
z

## Slide 20
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Raggi luminosi attraverso un mezzo: riassunto
Descrizioni alternative di un raggio luminoso
Matrici di Jones
Matrici di Mueller
Matrici di Mueller-Jones (non depolarizzanti)
Descrizioni alternative del mezzo

## Slide 21
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Jones e Mueller a confronto
Jones
Mueller
Più comodo e più utilizzato in ambito sperimentale, le intensità luminose sono facilmente osservabili.
Non permette di effettuare interferenza fra i cammini.
Permette di effettuare interferenza fra i cammini, perché tiene traccia della fase.
Non permette di descrivere luce non polarizzata, in cui il comportamento dei campi è stocastico.
Utilizza grandezze complesse, più scomodo per un confronto con gli esperimenti.
Permette di descrivere più sistemi rispetto a Jones, in particolare i mezzi depolarizzanti.
K. Kim et al., «Relationship between Jones and Mueller matrices for random media» Journal of the Optical Society of America, vol 4 number 3, 1987.

## Slide 22
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Jones e Mueller a confronto
Jones
Mueller
Più comodo e più utilizzato in ambito sperimentale, le intensità luminose sono facilmente osservabili.
Non permette di effettuare interferenza fra i cammini.
Permette di effettuare interferenza fra i cammini, perché tiene traccia della fase.
Non permette di descrivere luce non polarizzata, in cui il comportamento dei campi è stocastico.
Utilizza grandezze complesse, più scomodo per un confronto con gli esperimenti.
Permette di descrivere più sistemi rispetto a Jones, in particolare i mezzi depolarizzanti.
K. Kim et al., «Relationship between Jones and Mueller matrices for random media» Journal of the Optical Society of America, vol 4 number 3, 1987.

## Slide 23
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones calculus: generatori delle matrici di Jones
Le matrici di Jones che descrivono il nostro sistema:
Propagazione nel materiale
Trasmissione all’interfaccia
Riflessione all’interfaccia

## Slide 24
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo esteso
Introduzione di un formalismo esteso per descrivere la serie e il parallelo di sistemi ottici
Matrici di Jones
Vettori di stato |h>
Matrici Z
Formalismo dei quaternioni
Formalismo utile per estendere la trattazione a sistemi depolarizzanti
Necessità di introdurre i quaternioni legata alla descrizione di una combinazione in serie di elementi ottici

## Slide 25
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Combinazione parallela
La combinazione parallela di sistemi ottici, corrispondente all’interferenza di raggi di luce, può essere espressa come somma di:
Matrici di Jones
Matrici
Vettori di stato

## Slide 26
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Isomorfismo dei campi
Matrice di Jones
Matrice Z
Vettore di stato
Scrivendo la matrice di Jones sulla base di quattro parametri complessi possiamo ottenere facilmente la matrice Z e il vettore di stato |h>: tutti questi formalismi sono perfettamente equivalenti

## Slide 27
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
Analogia Meccanica Quantistica
In termini della matrice Z, una matrice di Mueller non depolarizzante può essere scritta come
Questa osservazione ci permette di interpretare Z o |h> come vettore di stato del sistema ottico e M come ampiezza di probabilità in analogia con un sistema quantistico.
Sistema ottico
Vettore di stato Z
Ampiezza di probabilità
Sistema quantistico
Vettore di stato ψ
Ampiezza di probabilità
AA 2019/2020

## Slide 28
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Combinazione in serie
La combinazione in serie di sistemi ottici, corrispondente all’interazione sequenziale con sistemi ottici diversi, può essere espressa come prodotto di:
Matrici di Jones
Matrici
Ma non può essere espressa come prodotto di vettori di stato

## Slide 29
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Quaternioni
Possiamo rappresentare lo stato del sistema tramite il formalismo dei quaternioni utili per descrivere la combinazione in serie di elementi ottici
+
L’interazione sequenziale con elementi ottici diversi può quindi rappresentarsi come prodotto di quaternioni
La descrizione tramite quaternioni consente di
Sfruttare il prodotto tra quaternioni per descrivere una serie di elementi ottici
Tenere informazione sulla fase acquisita nel passaggio in ogni elemento descritto da

## Slide 30
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Quaternioni
Possiamo quindi riassumere le seguenti operazioni condotte sul sistema ottico sfruttando il formalismo dei quaternioni
Prodotto di quaternioni
Rappresenta l’interazione sequenziale della luce con elementi ottici non depolarizzanti
Somma di quaternioni
Rappresenta l’interazione sequenziale della luce con elementi ottici non depolarizzanti
Combinazione in serie
Applicazione sequenziale di elementi ottici
Combinazione in parallelo
Interferenza tra raggi

## Slide 31
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Interazione luce-sistema ottico
Sfruttando il formalismo dei quaternioni possiamo quindi descrivere l’interazione tra la luce e un sistema ottico descritto dal quaternione h come
è il quaternione corrispondente al vettore di Stokes iniziale
è il quaternione corrispondente al vettore di Stokes finale
è il quaternione corrispondente al sistema ottico in esame
è il coniugato hermitiano di
Vettore di Stokes
Quaternione
Dato un vettore di stokes, possiamo ottenere il quaternione corrispondente con la seguente trasformazione

## Slide 32
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Interazione luce-sistema ottico
Tale operazione di interazione tra il quaternione s corrispondente al raggio di luce e il quaternione h corrispondente al sistema ottico equivale ad una rotazione del quaternione iniziale
Il risultato è analogo a quello ottenibile tramite il formalismo Stokes-Mueller
Formalismo Stokes-Mueller
Descrizione del raggio di luce tramite vettore di Stokes
Descrizione del sistema ottico tramite matrice di Mueller M
Formalismo dei quaternioni
Descrizione del raggio di luce tramite quaternione s
Descrizione del sistema ottico tramite quaternione h

## Slide 33
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Singola Riflessione
substrato
detector
Raggio iniziale: descritto dal quaternione s associato al vettore di Stokes iniziale
Substrato: descritto dal quaternione h ricavato dalla matrice di Jones
Raggio finale: descritto dal quaternione ricavato tramite il prodotto

## Slide 34
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Film sottile
substrato
detector
Descrivo il mezzo attraversato da ogni singolo raggio col prodotto dei quaternioni relativi agli elementi attraversati
Descrivo l’interferenza tra raggi come somma dei quaternioni dei associati ai percorsi dei singoli raggi
Ottengo il quaternione corrispondente al raggio finale come nel caso precedente

## Slide 35
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Cut-off
Considero i raggi riflessi e trasmessi dall’interazione con un’interfaccia se la loro intensità è maggiore della precisione fissata dell’ellissometro
Trascuro i raggi prodotti dall’interazione con l’interfaccia se le intensità sono minori della precisione dell’ellissometro

## Slide 36
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Struttura del codice
Sorgente
Interazione
con il campione
Grandezze ellissometriche
Classe sorgente
Classe interazione:
Propagazione
Interferenza
Classe interazione:
Grandell
Classi ausiliarie:
Campione
Jones
Biquaternion

## Slide 37
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Modello fisico
Sorgente ()
La sorgente definisce un raggio incidente sul campione a lunghezza d’onda e polarizzazione
definita

## Slide 38
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Modello fisico
Calcolo delle matrici di jones per i diversi raggi creati all’interfaccia
J riflessione
J rifrazione
J trasmissione
Interazione

## Slide 39
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Modello fisico
Calcolo delle matrici di jones per i diversi raggi creati all’interfaccia
Le matrici di jones vengono convertite nei rispettivi quaternioni
Interazione
Jriflessione hriflessione
Jrifrazione hrifrazione
Jtrasmissione htrasmissione

## Slide 40
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Modello fisico
Il metodo propagazione si occupa della creazione e tiene traccia dei raggi che si creano ai vari layer
Interazione
Raggio 1:
h1 = hriflessione
Raggio 2:
h2 =
= hrifrazione * htrasmissione*hriflessione2 * htrasmissione* hrifrazione2

## Slide 41
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Modello fisico
I diversi raggi uscenti vengono fatti interferire tramite il metodo interference nella classe propagazione
Interazione
htot = h1 + h2

## Slide 42
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: potenza attraverso interfacce
Potenza trasmessa attraverso una superficie, per unità di superficie:
Vetro in aria, senza assorbimento. angolo di incidenza 1.46 rad
0.221139

## Slide 43
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: potenza attraverso interfacce
Vetro in aria, senza assorbimento. angolo di incidenza 1.46 rad
Potenza trasmessa attraverso una superficie, per unità di superficie:
0.119417
0.101722
0.221139

## Slide 44
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: potenza attraverso interfacce
Vetro in aria, senza assorbimento. angolo di incidenza 1.46 rad
Potenza trasmessa attraverso una superficie, per unità di superficie:
0.050745
0.0509773
0.119417
0.221139

## Slide 45
Validazione del codice: potenza attraverso interfacce
0.221139
0.119417
0.050745
0.0237655
0.0272118
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
Vetro in aria, senza assorbimento. angolo di incidenza 1.46 rad
Potenza trasmessa attraverso una superficie, per unità di superficie:
AA 2019/2020

## Slide 46
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: potenza attraverso interfacce
Vetro in aria, senza assorbimento. angolo di incidenza 1.46 rad
Potenza trasmessa attraverso una superficie, per unità di superficie:

## Slide 47
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: Algoritmo «standard»
Abbiamo utilizzato un algoritmo diverso per validare il codice.
Le componenti s e p del raggio vengono fatte evolvere in modo indipendente:
  Quando il raggio arriva su un’interfaccia: la componente s produce due nuove componenti s, una riflessa e una trasmessa, la componente p produce due nuove componenti p, una riflessa e una trasmessa. Vengono usate le espressioni dei coefficienti di Fresnel per onda s e p viste prima.
  La propagazione del raggi nel mezzo produce un’acquisizione di fase uguale per entrambe le componenti (non abbiamo considerato al momento effetti di dicroismo e birifrangenza).

## Slide 48
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Validazione del codice: Algoritmo «standard»
Confronto:

## Slide 49
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Confronto con tecnica VASE
Overview of variable-angle spectroscopic ellipsometry (VASE): I. Basic theory and typical applications, John A. Woollam, Blaine Johs, Craig M. Herzinger, James Hilfiker, Ron Synowicki, and Corey L. Bungay
I seguenti grafici mostrano il confronto con i risultati simulati con tecnica VASE su un substrato di Silicio 633 nm: nel nostro algoritmo abbiamo utilizzato l’indice di rifrazione n = 3.8828 + 0.0196i

## Slide 50
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Confronto con tecnica VASE
Overview of variable-angle spectroscopic ellipsometry (VASE): I. Basic theory and typical applications, John A. Woollam, Blaine Johs, Craig M. Herzinger, James Hilfiker, Ron Synowicki, and Corey L. Bungay
I seguenti grafici mostrano il confronto con i risultati simulati con tecnica VASE su un substrato di Silicio 633 nm: nel nostro algoritmo abbiamo utilizzato l’indice di rifrazione n = 3.8828 + 0.0196i

## Slide 51
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Confronto con tecnica VASE
I seguenti grafici mostrano il confronto con i risultati simulati con tecnica VASE su un substrato di Silicio 633 nm: nel nostro algoritmo abbiamo utilizzato l’indice di rifrazione n = 3.8828 + 0.0196i
Overview of variable-angle spectroscopic ellipsometry (VASE): I. Basic theory and typical applications, John A. Woollam, Blaine Johs, Craig M. Herzinger, James Hilfiker, Ron Synowicki, and Corey L. Bungay

## Slide 52
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Substrato di vetro
Il grafico seguente mostra il risultato per una singola riflessione su un’interfaccia con indice di rifrazione
“Kramers-Kronig constrained variational analysis of optical data”, A. B. Kuzmenko, Review of Scientific Instruments 76, 083108 (2005)

## Slide 53
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Pellicola di vetro
Il grafico seguente mostra il risultato ottenuto considerando riflessioni e trasmissioni della luce su una pellicola di vetro spessae con indice di rifrazione

## Slide 54
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Variazione dell’indice di rifrazione
Il grafico seguente mostra il risultato ottenuto considerando riflessioni e trasmissioni della luce su una pellicola di vetro spessavariando l’indice di rifrazione senza assorbimento

## Slide 55
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Variazione dello spessore
Il grafico seguente mostra il risultato ottenuto considerando riflessioni e trasmissioni della luce su una pellicola di vetro variando lo spessore. I due grafici confrontano anche la presenza e l’assenza di assorbimento nel campione

## Slide 56
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Variazione dello spessore
Il grafico seguente mostra il risultato ottenuto considerando riflessioni e trasmissioni della luce su una pellicola di vetro variando lo spessore. I due grafici confrontano anche la presenza e l’assenza di assorbimento nel campione

## Slide 57
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Effetto dell’assorbimento
Il seguente grafico mostra l’effetto dell’assorbimento nel campione evidenziando che ad un minore assorbimento corrisponde una maggiore interferenza di raggi di luce

## Slide 58
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Conclusioni
Abbiamo implementato un codice basato su un formalismo flessibile, che permette di descrivere l’interazione di luce polarizzata, con un campione isotropo, non depolarizzante.
Il codice utilizza vettori di Stokes, comodi per la descrizione della luce in ambito sperimentale.
Abbiamo riscontrato che le grandezze ellissometriche prevedono correttamente l’angolo di Brewster.
Accordo qualitativo con i risultati di Reffit.

## Slide 59
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Sviluppi futuri
Possibile aggiunta di metodi per implementare matrici di Jones/quaternioni che descrivano mezzi con proprietà di dicroismo e birifrangenza.
Possibilità di introdurre una descrizione della depolarizzazione dovuta al mezzo:
  Ensemble statistico di matrici di Jones, e quindi di cammini.
  Costruzione diretta di un quaternione che contenga informazioni sulle proprietà depolarizzanti.
Descrizione dell’effetto di campi evanescenti.

## Slide 60
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Grazie per l’attenzione

## Slide 61
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Bibliografia
[1] E. Kuntman «Mathematical work on the foundations of Jones-Mueller formalism and its application to nano optics», Phd thesis
  E. Kuntman et al., «Vector and matrix ststes for Mueller matrices of nondepolarizing optical media», Journal of the Optical Society of America, vol 34 number 1, 2016.
  E. Kuntman et al., «Formalism of optical coherence and polarization based on material media states», Physical Review, 2017.
  E. Kuntman et al., «Quaternion algebra for Stokes-Mueller formalism», Journal of the Optical Society of America, vol 34 number 1, 2019.
[2] K. Kim et al., «Relationship between Jones and Mueller matrices for random media» Journal of the Optical Society of America, vol 4 number 3, 1987.
[3] Soe-Mie F. Nee, «Decomposition of Jones and Mueller matrices in terms of four basic polarization responses» Journal of the Optical Society of America, vol 31 number 11, 2014.
[5] R. Clark Jones, «A new calculus for the treatment of optical systems. VII. Properties of the N-matrices», Journal of the Optical Society of America, vol 38, number 8, august 1948
[7] J. A. Woollam et al., «Overview of Variable Angle Spectroscopic Ellipsometry (VASE), Part 1: Basic Theory and Typical Applications», Proc of SPIE, 1999.
[6] Oriol Arteaga, Adolf Canillas «Pseudopolar depocmposition of the Jones and Mueller-Jones exponential», Journal of the Optical Society of America, vol 26 number 4, 2009.
[8] Hoang Duy Trinh, «Studio della polarizzazione della luce basato sui vettori di Stokes r sulla matrici di Mueller», tesi di laurea.
[4] Y. Chang and W. Gao, «Method of interpreting Muller matrix of anisotropic medium», Optic Express, vol. 27, No 3, 2019.

## Slide 62
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
[9] K. Y. Bliokh et al., «Extraordinary momentum and spin in evanescent waves», Nature Communications, 2014.
[10] Aleksandr Y. Bekshaev et al., «Mie scattering and optical forces from evanescent fiels: a complex angle approach», Optic Express, 2013.

## Slide 63
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Criterio per matrice di Mueller depolarizzante
Una matrice di Mueller è non depolarizzante se e solo se:
J. J. Gil, E. Bernabeu «A depolarization criterion in Mueller matrices» Optica Acta, 1985

## Slide 64
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Parametri ellissometrici dai vettori di Stokes

## Slide 65
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Jones ↔ Mueller
Proof:
vettore di Stokes
1)
2)

## Slide 66
Jones ↔ Mueller
Proof:
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020

## Slide 67
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Formalismo di Mueller
Ogni elemento di una matrice di Mueller corrisponde ad un tipo di polarizzazione:
Gli elementi di tipo contengono la depolarizzazione, gli elementi di tipo e il dicroismo e la birifrangenza lineare, quelli di tipo rotazione e dicroismo circolare.
Se il mezzo è non depolarizzante, può esserci un numero < 8 di parametri indipendenti. Se il mezzo è depolarizzante, possono esserci fino a 15 parametri indipendenti.
Soe-Mie F. Nee, «Decomposition of Jones and Mueller matrices in terms of four basic polarization responses» Journal of the Optical Society of America, vol 31 number 11, 2014.

## Slide 68
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Sistema depolarizzante
Mezzi ottici deterministici
Proprietà delle matrici del sistema
Tale proprietà diventa importante per caratterizzare i sistemi depolarizzanti
Considero un sistema generico formato dalla combinazione coerente con
Termini associati alle matrici di Mueller dei mezzi ottici
Termini che scompaiono in caso di interferenza coerente della luce

## Slide 69
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Sistema depolarizzante
Riscrivendo l’equazione precedente inserendo le matrici di Mueller relative alle matrici e otteniamo
e considerando luce coerente otteniamo
Analogamente, partendo dalla matrice di Mueller del sistema depolarizzante è possibile scomporla in matrici di Mueller non depolarizzanti e tale decomposizione non è univoca:
Matrice di Mueller non depolarizzante
Combinazione lineare di matrici non depolarizzanti

## Slide 70
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Matrice covarianza
Matrice associata a ciascuna matrice di Mueller M, che consente di ricavare informazioni sulla depolarizzazione attraverso il calcolo degli autovalori
sono le matrici di Pauli
sono gli elementi della matrice di Mueller
A è la matrice unitaria definita dalla seguente equazione
C’è una corrispondenza biunivoca tra matrice di Mueller M e matrice covarianza H

## Slide 71
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Stati puri e misti
Il procedimento di decomposizione può essere effettuato mediante i vettori di stato La matrice covarianza di ogni componente non depolarizzante può essere espressa come prodotto esterno dei vettori di stato
Ogni matrice covarianza è associata biunivocamente alla matrice di Mueller corrispondente e ciò permette di scrivere la matrice covarianza associata al sistema depolarizzante della slide precedente come
Le matrici relative ai singoli elementi ottici non depolarizzanti sono di rango 1
Le matrici relative ai singoli elementi ottici non depolarizzanti sono di rango 2
STATI PURI
STATI MISTI

## Slide 72
Laboratorio di Fisica della Materia 2
Davide Decastri, Daniele Di Miceli, Stefano Radice
AA 2019/2020
Ensemble statistico di sistemi ottici
Troviamo un’ulteriore analogia con la meccanica statistica quantistica in quanto possiamo rappresentare un sistema depolarizzante come ensemble statistico di «microstati» non depolarizzanti
Meccanica statistica quantistica
Stato puro: formato da un solo microstato
Stato misto: formato da una miscela statistica di microstati
Sistema ottico depolarizzante
Stato puro: formato da un sistema non depolarizzante
Stato misto: formato da una miscela statistica di sistemi ottici non depolarizzanti